皖南医学院弋矶山医院环保管家服务询价采购

按照国家有关政策和《皖南医学院弋矶山医院采购管理办法》的要求，依照公开、公平、公正的原则，现对皖南医学院弋矶山医院环保管家服务项目询价采购，欢迎具有资质的经营企业参加。
一、项目名称：皖南医学院弋矶山医院环保管家服务

预算：10万元以内

项目地点：皖南医学院弋矶山医院院内

服务期限：壹年

二、服务内容要求：

1、根据招标人排污许可证自行监测方案内容和频次委托有资质的单位进行检测，自行监测方案参考附件内容，最终以招标人排污许可证副本监测内容为准；其中投标人委托的第三方检测单位要求为芜湖本地，以确保能够快速响应招标人突发情况的各类检测。

2、根据招标人及环保部门要求的各类方案、计划、报告（包含各类年度、季度、月度执行报告等）、总结、排污许可证的变更、延续、重新申领等，包括但不限于全国排污许可证管理信息平台填报执行报告（年度、季度、月度）、污染源自动监控数据填报、排污许可证范围内的自行监测、土壤及地下水自行监测（含检测前三处水井清洗工作）、有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查及其相关报告、医院相关环境信用评价报告等；

3、采购范围内的相关检测内容，投标人须委托有资质的第三方单位进行检测，所有相关检测数据按国家相关规定或要求上传至相关信息平台；

4、中标人负责在安徽省排污单位自行监测信息发布平台对医院信息的日常维护，制定上传检测方案，及时上传检测数据及检测报告；编制监测总结报告并上传。

5、该服务项目涉及到的所有相关手续及产生的一切费用均由中标人负责，招标人予以配合；

6、接受招标人提出的各类环保咨询、论证等服务，并及时向招标人提供咨询、论证等意见，配合招标人与环保相关部门的沟通、协调事宜；

7、配合环保部门执法人员对招标人的各类检查工作；

8、各类检测报告原件向招标人至少提供壹份；

9、付款方式：每半年支付一次服务费，每次支付合同金额的50%；

三、投标人报名资料：

1、投标人要求为独立法人资格，营业执照范围内应有相应的环保服务范畴；

2、投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

3、法定代表人授权书及授权代表身份证复印件；

4、投标人应提供相关人员的环评工程师证书（至少两名）和环保管家证书（至少一名）复印件，并提供投标人为持证人缴纳的至今六个月的社保证明。

5、投标人委托检测第三方单位需提供其营业执照及检测资质证明。

6、提供一份医院类环保服务项目合同业绩，合同签订时间要求2020年1月1日以后。

7、不接受联合体投标。

备注：凡报名的采购响应方必须携带上述资料复印件一份现场办理采购报名手续，所有材料均要求真实、清晰、可辨且均需加盖企业公章。

四、报名时间及地点：
报名时间：2024年3月28日至2024年4月1日，上午8：00-11：30、下午14：00 -17:00（双休日及法定节假日除外）；
报名地点：皖南医学院弋矶山医院11号楼后勤管理科319室；
报名联系人：韩老师、林老师
报名联系电话：0553-5739109；

- 开标时间及地点：

开标时间：2024年4月8日14:30

开标地点：皖南医学院弋矶山医院11号楼后勤管理科325会议室

备注：招标方保留对报名单位进行进一步资格审核的权利。资格后审，如有作假，取消投标资格，并列入医院采购黑名单。

附件

一、废水

（1）废水监测内容

该项目产生的废水监测因子、监测频次等见表1-1。

### 表1-1 项目监测指标一览表

| 污染源 类型 | 序号 | 排放设备 | 监测点 及编号[1] | 监测项目 | 标准名称 | 排放限值 | 监测方式 | 监测频次 | 样品个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1 | DW001 | pH值 | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 | 6-9无量纲 | 自动 | 连续监测 | / |
|  | 2 |  | 化学需氧量 |  | 250 mg/L | 手工 | 1次/周 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |
|  | 3 |  | 悬浮物 |  | 60 mg/L |  | 1次/周 |  |
|  | 4 |  | 五日生化需氧量 |  | 100 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 5 |  | 色度 |  | / |  | / |  |
|  | 6 |  | 阴离子表面活性剂 |  | 10 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 7 |  | 氨氮（NH3-N） |  | / |  | 1次/季 |  |
|  | 8 |  | 石油类 |  | 20 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 9 |  | 动植物油 |  | 20 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 10 |  | 挥发酚 |  | 1 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 11 |  | 总氰化物 |  | 0.5 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 12 |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） |  | 5000 个/L |  | 1次/月 |  |
|  | 13 |  | 结核杆菌 |  | / |  | 1次/季 |  |
|  | 14 |  | 肠道致病菌 |  | / |  | / |  |
|  | 15 |  | 肠道病毒 |  | / |  | / |  |
|  | 16 | DW003 | 肠道病毒 | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 | / | 手工 | 1次/季 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |
|  | 17 |  | 肠道致病菌 |  | / |  |  |  |
|  | 18 |  | 结核杆菌 |  | / |  |  |  |
|  | 19 | DW002 | 总α放射性 |  | 1 Bq/L | 手工 | 1次/季 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |
|  | 20 |  | 总β放射性 |  | 10 Bq/L |  |  |  |
|  | 21 | DW007 | pH值 | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 | 6-9无量纲 | 自动 | 连续监测 | / |
|  | 22 |  | 化学需氧量 |  | 250 mg/L | 手工 | 1次/周 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |
|  | 23 |  | 阴离子表面活性剂 |  | 10 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 24 |  | 悬浮物 |  | 60 mg/L |  | 1次/周 |  |
|  | 25 |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） |  | 5000 个/L |  | 1次/月 |  |
|  | 26 |  | 色度 |  | / |  | / |  |
|  | 27 |  | 五日生化需氧量 |  | 100 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 28 |  | 结核杆菌 |  | / |  | 1次/季 |  |
|  | 29 |  | 石油类 |  | 20 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 30 |  | 动植物油 |  | 20 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 31 |  | 挥发酚 |  | 1 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 32 |  | 总氰化物 |  | 0.5 mg/L |  | 1次/季 |  |
|  | 33 |  | 肠道致病菌 |  | / |  | / |  |
|  | 34 |  | 肠道病毒 |  | / |  | / |  |
|  | 35 |  | 氨氮（NH3-N） |  | / |  | / |  |
| 注 1：以生态环境部门编号为准，如生态环境部门未编号，以企业自行编号为准，如有自动监测设备不需要手动检测。 注 2：固定污染源烟气排放手工监测时需记录工况、生产负荷、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟道截面积等监测参数；无组织废气排放手工监测时需记录风向、风速、气压；上、下风向布点同步监测。 |

根据卫生部门要求，废水监测因子、监测频次等见表1-2。

### 表1-2 项目监测指标一览表

| 污染源 类型 | 序号 | 排放设备 | 监测点 及编号[1] | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1 | DW001 | 沙门氏菌 | 1次/季 |
|  | 2 |  | 志贺氏菌 | 1次/半年 |
|  | 3 | DW007 | 沙门氏菌 | 1次/季 |
|  | 4 |  | 志贺氏菌 | 1次/半年 |

# 二、废气

有组织废气监测内容

该项目产生的有组织废气监测因子、监测频次等见表2-1。

### 表2-1 项目监测指标一览表

| 污染源 类型 | 序号 | 排放设备 | 监测点 及编号[1] | 监测项目 | 标准名称 | 排放限值 | 监测方式 | 监测频次 | 样品个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气[2] | 有组织 | 1 | 后山污水处理站 | DA001 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 | 2000无量纲 | 手工 | 1次/季 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 2 |  |  | 氨（氨气） |  | 4.9kg/h |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 硫化氢 |  | 0.33kg/h |  |  |  |
|  |  | 4 | 急救中心污水处理站 | DA002 | 臭气浓度 |  | 2000无量纲 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 氨（氨气） |  | 4.9kg/h |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 硫化氢 |  | 0.33kg/h |  |  |  |
|  | 无组织 | 1 | 后山污水处理站四周 | 臭气浓度 | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 | 10无量纲 | 手工 | 1次/季 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 2 |  | 氨（氨气） |  | 1.0mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 硫化氢 |  | 0.03mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 甲烷 |  | 1% |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 氯（氯气） |  | 0.1mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  | 6 | 急救中心污水处理站四周 | 臭气浓度 | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 | 10无量纲 | 手工 | 1次/季 | 非连续采样 至少3个 |
|  |  | 7 |  | 氨（氨气） |  | 1.0mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 硫化氢 |  | 0.03mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 甲烷 |  | 1% |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 氯（氯气） |  | 0.1mg/Nm3 |  |  |  |
| 注 1：以生态环境部门编号为准，如生态环境部门未编号，以企业自行编号为准。 注 2：固定污染源烟气排放手工监测时需记录工况、生产负荷、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟道截面积等监测参数；无组织废气排放手工监测时需记录风向、风速、气压；上、下风向布点同步监测。 |

# 三、噪声

该项目噪声监测因子、监测频次等见表3-1。

### 表3-1  厂界噪声监测点位

| 污染源 类型 | 序号 | 排放设备 | 监测点 及编号[1] | 监测项目 | 标准名称 | 排放限值 | 监测方式 | 监测频次 | 样品个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 1 | 厂界东 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准/GB 12348—2008 | 昼60；夜50 | 手工 | 1次/季 | / |
|  | 2 | 厂界南 | 噪声 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 厂界西 | 噪声 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 厂界北 | 噪声 |  |  |  |  |  |
| 注 1：以生态环境部门编号为准，如生态环境部门未编号，以企业自行编号为准。 注 2：固定污染源烟气排放手工监测时需记录工况、生产负荷、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟道截面积等监测参数；无组织废气排放手工监测时需记录风向、风速、气压；上、下风向布点同步监测。 |

# 四、地下水

（1）监测布点

表4-1 地下水监测布点及监测因子

| 类别 | 编号 | 监测点布设位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | GW1 | 污水处理站旁 | pH、K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物 |
|  | GW2 | 医疗废物暂存处 |  |
|  | GW3 | 对照点 |  |

（2）监测因子

地下水监测项目：pH、K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、水位。

（3）监测时间及频次

# 一年一次

# 五、土壤

（1）监测布点

表5-1 土壤环境现状监测点位

| 监测点编号 | 名称 | 采样深度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 污水处理站旁 | 表层样点：0~0.2m | PH+45项 |
| T2 | 医疗废物暂存处 | 表层样点：0~0.2m | PH+45项 |
| T3 | 对照点 | 表层样点：0~0.2m | PH+45项 |

（2）监测项目

建设用地45项基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

（3）监测频次

一年一次。

采购项目报名申请表

| 项目编号 |  | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商 |  |
| 品牌和 制造商 |  |
| 地址 |  |
| 邮编 |  | 电子邮箱 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 联系人 |  | 申请时间 |  |
| 备 注 |  |

说明：1、请务必清晰准确填写采购项目报名申请表，如因填写错误或不清楚导致采购被拒绝或延误等情况，由填报人承担责任。

2、采购方对采购文件的澄清、修改将据此报名申请表填写的电话及电子邮箱联系各报名单位。

3、请采购响应人在采购会议召开前不少于2个工作日给邮件或电话，确认是否参与本次采购，否则视同确认参加采购会议。如不按时通知我科又不参加采购会议的采购响应人，将列入不良名单，一年内不得参加我院的任何采购活动。

联系人: 林老师，韩老师

电话:0553-5739109

邮箱：920663775@qq.com