皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

消防稳压泵更换安装项目询价文件

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）就消防稳压泵更换安装项目进行公开询价，欢迎资质合格的投标人前来报名。

一、项目概况与范围

1、项目名称：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）就消防稳压泵更换安装项目。

2、项目地点：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）院内门诊楼、二号楼、十号楼。

3、项目内容：

（1）门诊四台消防稳压泵进行更换安装；

（2）对门诊消防控制主机打印机、消防广播主机进行更换安装；

（3）对二号楼一台消防稳压泵进行更换；

（4）对十号楼一台消防稳压泵进行更换。

二、投标人资格要求

1、投标人须是具有独立的法人资格，具有有效的营业执照。

2、投标人须具有以下资质：消防设施工程专业承包贰级及以上资质；

3、至少提供一份消防设备新建类似合作业绩（2021年1月1日以后，金额2万元及以上）；

4、投标人不得存在以下情况：

被市场监督管理部门或工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中被列入失信执行人名单。

- 不接受联合体投标。

三、项目预算价；3.5万元。

四、项目工期；整体维修更换安装（系统运行正常）需在二十五个日历日内完成。备注：含备货时间。

五、设备参数（现场图片见附件）

（1）门诊楼消防稳压泵：消火栓稳压泵功率2.2KW，扬程80M；喷淋稳压泵功率2.2KW，扬程64M。

（2）门诊消防控制主机打印机、消防广播功放：消防控制主机型号为海湾JB-QG-GST5000，广播功放为150W。

（3）二号楼消防稳压泵（稳压泵功率2.2KW，扬程16M）

（4）十号楼消防稳压泵：稳压泵功率为1.5KW，压力0.24 MPA。

六、项目要求：

1、具体内容：

（1）按技术参数要求对门诊四台消防稳压泵进行更换安装（含零部件），确保稳压系统运行正常。

（2）按技术参数要求对门诊消防控制主机打印机、消防广播主机进行更换安装，确保门诊消防控制主机打印机功能、消防广播功能系统运行正常。

（3）按技术参数要求对二号楼一台消防稳压泵（含零部件）进行更换，确保消防稳压泵运行正常。

（4）按技术参数要求对十号楼一台消防稳压泵（含零部件、室外保温）进行更换，确保消防稳压泵运行正常。

2、中标方须严格按照相关规范严格要求对设备设施维修更换安装，在维修更换安装过程中不得影响病人的治疗与休养、不得妨碍医院的正常工作。

3、项目中涉及设备维修、更换，投标人应有能力做好更换设备售后服务工作和提供技术保障工作，并确保更换的设备符合相关标准规范要求（留存合格证、各类检测报告等）。

4、中标方应在保证在接到院方通知的3个日历日开始备货进行施工。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。 投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试、验收所用的设备及材料等。

5、中标方应确保安全，文明施工，保证院方日常工作正常进行。因施工造成双方及第三方的人身、财产损害、损失及相关法律责任由中标方负全责。

七、报价注意事项

1、报价请采用综合单价的形式（可参照附件：分项报价表），分项罗列出每项具体维修费用。

2、请投标人务必到现场进行勘察，充分了解项目具体位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，院方不再承担该费用。成交后不得因没有踏勘现场，不了解招标内容变更增加相关费用。

3、投标人应仔细阅读招标文件，了解全部招标内容。投标人的报价应是招标文件及清单所确定的范围内全部项目内容的价格体现。

4、本项目为全包项目，投标人应根据院方提供的招标文件及现场勘査情况进行报价，不因任何其他因素调整项目报价。

备注：水电费不再另行扣除。

5、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费、等所有因项目产生的费用。

八、付款方式

本项目无预付款，项目验收合格后付至约定价格的95%，剩余5%作为质保金，在质保期满后，无质量问题，无息结算支付。

九、其他

1、对招标文件未提出异议的，则视为完全响应招标文件所有要求。

2、项目完成后，院方收到中标方通知后，组织人员进行验收工作

3、质保期一年。质量保修期从项目验收合格之日算起。质保期内，如出现质量问题，中标方须无条件维修。

4、质量保修责任

（1）属于保修范围和内容的项目，中标方应在接到修理通知之日后8小时内派人修理。中标方未在约定时间内派人修理，院方可委托其他人员修理，维修费用由中标方承担。

（2）发生须紧急抢修事故，中标方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

（3）因中标方原因致使项目维修更换的设备在使用过程中造成人身和财产损害的，中标方应承担一切损害赔偿责任。

5、由于施工场地在医院院内，如病人或院方提出由于施工噪音或震动过大，对临床诊疗造成影响，必须随时停工，施工期间由此造成的误工费和其它一切损失费均由中标方自行承担。

6、中标方采购的所有材料、设备均应达到国家规范“合格”标准以上并与招投标文件相符。发现不合格材料、设备或与招标文件不符材料、设备用于项目中，院方有权责令中标方无条件返工且费用自理；

备注：如有异议或不清楚招标内容及要求的，应在项目投标报价前咨询院方予以确认，否则将以院方解释为准。